KH                                                                                              KOOD………………

Ülesanne 1.1.

Hinnatav vara:

Korteriomand (eluruum) nr 49 aadressil Turu plats 2, Kesklinna linnaosa, Pealinna linn

Hindamise lähteülesanne:

- Hinnata hinnatava vara turuväärtus;

- Väärtuse kuupäev – 01.10.2014;

- Hindamisaruande kuupäev – 15.10.2014;

- Töö tellija – hinnatava vara omanik;

- Töö kasutaja – audiitor (kasutab fianatsaruandluse eesmärgil).

Hindamisel käsitle alljärgnevat:

- Hinnatava vara parim kasutus;

- Analüüsida võrdlustehingute sobivust, jätta välja täiesti sobimatud tehingud ja põhjendada valikut;

- Võrdlusühiku valik (millist võrdlusühikut kasutad ja miks?);

- Võrdluselementide valik (milliseid võrdluselemente kasutad ja miks?);

- Hindamistulemuse esitamine.

Märkused:

- Hindamisel kasutada võrdlusmeetodit;

- Kohandused teostada 5%-se täpsusega;

- Kõik ülesandes esitatud summad on käibemaksuta, kui ei ole märgitud teisiti.

Hinnatava vara kirjeldus

Omand

| Omandivorm | Korteriomand; |
| --- | --- |
| Suletud netopind | 68,7 m²; |
| Omanik | Sander von Sass; |
| Koormatised ja kitsendused | Tähtajatu isiklik kasutusõigus elektrivõrgu majandamiseks elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses; |
| Hüpoteegid | Hüpoteek summas 100 000 eurot AS DBIL Bank kasuks. |

Valdus

| Valdaja | Üürnik; |
| --- | --- |
| Üürilepingud | Üürniku ärinimi OÜ Aeg. Lepingu algus 01.05.2013.a. Leping on sõlmitud tähtajatuna. Üürile on antud hinnatav vara tervikuna. Üüritav pind on 68,7 m². Üürihind oli väärtuse kuupäeval 650 eurot kuus, so 9,46 eur/m², millele lisandusid tasud kõrvalkulude eest (tarbimis-, haldus- ja hoolduskulud). Üürihind on indekseerimata. Üürnik kasutab ruume kodukontorina. |

Asukoht

| Paiknemine | Hinnatav vara asub Pealinna linnas Kesklinna linnaosas Keskuse asumis, kesklinna peatänavate ristumiskoha lähedal; |
| --- | --- |
| Keskkond | Ümbruskonnas asuvad eri aegadel ehitatud korterelamud, büroohooned, kaubandushooned ja hotellid. Piirkonnas on haljastust minimaalselt. |
| Nähtavus | Hoone on suurematelt teedelt hästi nähtav; |
| Avalikud jm teenused | Südalinnas on kaupade ja teenuste kättesaadavus hea. Samuti on lähedal teatrid jm meelelahutusasutused ning koolid; |
| Juurdepääs | Juurdepääs jalgsi, sõidukitega ja ühistranspordiga on väga hea (linna kõigi ühistranspordiliikide peatused on 100 m raadiuses); |
| Parkimine | Maja juures asuvas tasulises parklas või ümbruskonna tänavatel (kesklinna tasuline parkimisala); |
| Hinnang asukohale | Linna ja linnaosa siseselt väga soodne asukoht, mis on elu- ja äriruumide turul üks kõrgeimalt hinnatud piirkondi. |

Maatükk

| Pindala | 1739 m²; |
| --- | --- |
| Sihtotstarve | Elamumaa 90%, ärimaa 10%; |
| Kuju | Ebakorrapärane hulknurk; |
| Reljeef | Tasane; |
| Piirangud/ kitsendused | Tehnovõrkudest tulenevad kitsendused; |
| Üldplaneering | 1998.a kehtestatud Pealinna üldplaneeringu kohaselt asub hinnatav vara piirkonnas, mille maakasutuse juhtfunktsioon on korruselamumaa ja kõrvalfunktsioon ärimaa, lubatud korruselisus on kuni 10; |
| Detailplaneering | 2000.a. kehtestatud detailplaneeringuga lubatud ehitusmaht on Turu plats 2 krundil täies ulatuses realiseeritud. |

Hoone

| Ehitise nimetus | Korterelamu, mille I korrusel on äripinnad; |
| --- | --- |
| Ehituse aeg | 2003.a; |
| Korterite arv | 75; |
| Trepikodade arv | 1; |
| Liftid trepikojas | 2 lifti; |
| Korruste arv | 10 põhikorrust + kelder |
| Suletud netopind | 4 835,7 m² (allikas: Ehitisregister); |
| Ehitusluba | Ehitusluba nr 23510, 19.01.2002.a; |
| Kasutusluba | Kasutusluba nr 28492, 20.12.2003.a; |
| Energiamärgis | Ehitisregistris info puudub; |
| Vundament | Monoliitsest raudbetoonist vaivundament; |
| Kandekonstruktsioon | Monoliitsest raudbetoonist karkass; |
| Väliseinad | Raudbetoonpaneelidest ja osaliselt teraskarkassil klaasseinad; |
| Siseseinad | Valdavalt kergplokkidest, osaliselt kipsplaatidest; |
| Vahelaed | Monoliitsest raudbetoonist, osaliselt raudbetoonpaneelidel; |
| Katus | SBS-rullmaterjaliga kaetud lamekatus; |
| Aknad | 2+1 klaasidega puit-alumiiniumraamidel pakettaknad; |
| Välisuksed | Metallkonstruktsioonil klaasitud välisuksed; |
| Trepid | Raudbetoonist; |
| Trepikodade viimistlus | Põrandad plaaditud, seinad värvitud, moodulitest ripplaed; |
| Hoone haldaja | Korteriühistu; |
| Hoone seisukord | Hoone ehitusel on kasutatud tänapäevaseid materjale. Peale ehituse valmimist on hoonet korrapäraselt hooldatud. Hoone seisukord on hea; |
| K/Ü kohustused | Korteriühistul laenukohustused puuduvad. |

Hinnatav eluruum nr 49

| Eluruumi pind | 68,7 m² (Ehitisregistri andmetel); |
| --- | --- |
| Korrus | X korrus, akendest avanevad vaated lõuna ilmakaarde; |
| Ruumikasutus | Avatud köögiga elutuba, magamistuba, esik ja WC-ga vannituba; |
| Rõdu/ lodža | Avar klaasitud lodža; |
| Hinnang planeeringule | Korteri planeering on hea ja vastab kaasaja nõuetele; |
| Põrandate viimistlus | Laudparkett, sanitaarruumis plaaditud; |
| Seinte viimistlus | Värvitud, sanitaarruumis plaaditud; |
| Lagede viimistlus | Värvitud, sanitaarruumis moodulitest ripplagi; |
| Sanitaartehnika | Kaasaegne; |
| Veevarustus | Tsentraalne; |
| Soe vesi | Tsentraalne; |
| Kanalisatsioon | Tsentraalne; |
| Gaasivarustus | Puudub; |
| Elektrivarustus | 220/380V, 3x16A, kahetariifne arvesti; |
| Küttesüsteem | Tsentraalne kaugküte, küttekehadeks plekkradiaatorid, plaaditud põrandapindadel elektriline põrandaküte; |
| Ventilatsioon | Sissepuhke ja väljatõmbe sundventilatsioon; |
| Muud tehnoseadmed | Fonolukk; |
| Teostatud parendused | Peale hoone valmimist ei ole korterit oluliselt remonditud; |
| Seisukorra hinnang | Korteri viimistluses domineerivad kvaliteetsed ja keskmisest kallima hinnaklassi materjalid ja sisseseade. Ekspluatatsiooni vältel on viimistlus kohati veidi kulunud. Vaatamata mõnedele puudustele on korteri üldine seisukord väga hea. |

Turuinformatsioon:

- Väärtuse kuupäevaga võrreldes olid korterite hinnad 2014.a. I kvartalis 10% kõrgemad ja II kvartalis 5% kõrgemad. 2014.a. III kvartalis ei ole hinnad muutunud;

- Keskmisest uuemates, so peale 2000. aastat valminud majades on kõrgema korruse korterid madalamatel korrustel asuvate korteritega võrreldes väärtuslikumad. Väärtuste vahe on ühe korruse arvestuses 2% kõrgema korruse kasuks;

- Kesklinna linnaosas on uuemate korterite müügihinnad sõltuvalt suurusest ja asukohast üldjuhul 1 700 – 3 000 eur/m² (sh käibemaks, kui tehing on maksustatav käibemaksuga);

- Hinnatavaga sarnaste varade tavapärane müügiperiood on 3-6 kuud;

- Täiesti uutes, so 2013-2014 valminud elamutes asuvate korterite müügihinnad on keskmiselt 5% kõrgemad, kui 2000-2012 aastal valminud elamutes asuvatel korteritel;

- On teada, et võrreldes väga heas seisukorras korteriga on heas seisukorras korter sellest keskmiselt 10% odavam, rahuldavas seisukorras korter 20% odavam ja halvas seisukorras korter 30% madalama väärtusega;

- Kesklinna linnaosa siseselt on Keskuse asumi korterid 5% kõrgema väärtusega kui samaväärsed korterid Serva ja Tiiva asumis;

- Rõduta korterid on keskmiselt 5% odavamad kui rõduga korterid;

- Korterite tehinguhindade kujunemisel tekib nn mastaabiefekt, st kehtib seaduspärasus, et suurema pinnaga korterite pinnaühiku maksumus on väiksem kui väiksemate korterite vastav näitaja. Mastaabiefektist tulenev mõju tehinguhinnale on järgmine:

Tehinguinfo:

Hindamisel on kasutada järgmised Kesklinna linnaosa elamutes asuvate väga heas seisukorras korteriomandite müügitehingute andmed:

| Jrk nr | Aadress | Linna-osa | Korteriomand | Vara tüüp | Hoone vanus | Tehingu hind | Tehingu aeg | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Korrus | Suletud netopind, m² | Rõdu |  |  | EUR | EUR/m² |  |  |
| 1 | Tapa mnt 9 | Tiiva | 9/17 | 70,4 | Olemas | 2-toal korter | uus maja | 163 000 | 2 315,34 | veebr.14 | Ostja ja müüja on juriidilised isikud, kes on käibemaksukohuslased ja tehinguhind sisaldas käibemaksu. hoone Ülejäänud, samas hoones paiknevad sarnaste näitajatega korteriomandid on müüdud sama ruutmeetrihinnaga |
| 2 | Turu plats 2 | Keskuse | 9/10 | 61,8 | Olemas | 2-toal korter | 11 a | 160 000 | 2 589,00 | mai.14 | Ostjaks üürnik, kes üüris korterit pikaajalise (tähtajalise) lepingu alusel |
| 3 | Turu plats 2 | Keskuse | 1/10 | 69,0 | Puudub | Büroo | 11 a | 130 000 | 1 884,06 | aug.14 | Osteti kasutamiseks büroopinnana |
| 4 | Nööri tn 2 | Keskuse | 6/8 | 52,7 | Olemas | 2-toal korter | 30 a | 115 000 | 2 182,16 | jaan.13 | Osteti investeerimise eesmärgil |
| 5 | Kirve tn 3 | Serva | 8/12 | 54,4 | Olemas | 2-toal korter | 3 a | 145 000 | 2 665,44 | sept.14 | Korter oli koormatud üürilepinguga, mis lõppes tehingu toimumise päeval. Müüja juriidiline isik, ostja füüsiline isik. Tehingu hind sisaldas käibemaksu. Ülejäänud, samas hoones paiknevad sarnaste näitajatega korteriomandid on müüdud sama ruutmeetrihinnaga |
| 6 | Tapa mnt 9 | Tiiva | 2/17 | 78,4 | Puudub | Büroo | uus maja | 135 000 | 1 721,94 | veebr.14 | Osteti kasutamiseks büroopinnana. Ostja ja müüja on juriidilised isikud, kes on käibemaksukohuslased ja tehinguhind sisaldas käibemaksu. hoone Ülejäänud, samas hoones paiknevad sarnaste näitajatega korteriomandid on müüdud sama ruutmeetrihinnaga |
| 7 | Võidu pst 2 | Serva | 2/3 | 67,5 | Puudub | 2-toal korter | 8 a | 135 000 | 2 000,00 | apr.14 | Ühe tehinguga osteti hoone kõik korterid |
| 8 | Ringi tn 2 | Keskuse | 6/9 | 66,1 | Puudub | 2-toal korter | 9 a | 165 000 | 2 496,22 | mai.14 | Müügihind sisaldas tasu 12 000 eurot korterisse jäetava mööbli ja tehnika eest |
| 9 | Riivi tn 35 | Serva | 4/5 | 65,2 | Puudub | 2-toal korter | 10 a | 200 000 | 3 067,48 | juuli.14 | Ostjaks naaberkorteri omanik, kes soovis oma korterit laiendada |
| 10 | Liigu tn 5 | Tiiva | 1/5 | 70,7 | Puudub | Büroo | 13 a | 120 000 | 1 697,31 | aug.14 | Müügiperiood oli 2 kuud, mis on tavapärasest veidi lühem |

- Kirjeldamata parameetrite osas on võrreldavad varad hinnatava eluruumiga sarnased või kirjeldamata parameetrite mõju ei olnud müügihinna kujunemise seisukohalt oluline.

- Kõik tehingud on toimunud vastava kuu alguses.

- Tehingute hinnad ei sisalda käibemaksu ja neile lisandu käibemaksu, kui ei ole märgitud teisiti.