EH     KOOD………………….

Leia hindamisaruande vead ja vajakajäämised ning märgi need käesolevasse faili kommentaarina. Objekti omandi, kirjelduse ja turuülevaate puhul lähtuda hinnangus toodud andmetest (reaalsusele vastavuse kontrolli ei vaja), samuti ei ole vaja tähelepanu pöörata asukohakaardil toodud kohanimedele ja piltide tegemise reaalsele ajale. Kui vead on arvutuskäigus, siis märgi ära vea koht ja sisu. Korrektset turuväärtuse arvutust teha ei ole vaja.

Eksperthinnang

Käsitletav objekt:	Ehitusjärgus elamu

Omandivorm:	Kinnistu

Objekti aadress:	Tarbatu linn, Kasesalu linnaosa, Västriku tn 31

Tellija:	Taavi Lepp

Mob 55 666 777

Eksperthinnangu eesmärk:	 Laenutagatise turuväärtuse hindamine

esitamiseks krediidiasutusele

Turuväärtus:	98 000 eurot (ei sisalda käibemaksu)

Hindamine teostatud:	04.- 10. november 2013

Hindaja:	Kinnitaja:

...................................................	........................................................

Madis Kaart	Jasper Hauka

Hindaja	Hindamisgrupi juht

EKHÜ liige	EKHÜ liige, VH 010609

Tel 74 66 555	Tel 74 55 555

Mob 51 66 555	Mob 52 55 666

Eksperthinnangus on 12 lehekülge ja lisad

Sisukord

1. Hindamise alused	3

2. Hindamise lähteandmed ja objekti ülevaatus	3

3. Eksperthinnangu kehtivuse eeldused	3

4. Konfidentsiaalsus	3

5. Omand	4

6. Objekti kirjeldus	4

6.1 Asukoht	4

6.2 Krunt	5

6.3 Hoone	5

7. Hindamine	7

7.1 Turuülevaade	7

Tarbatu elamute turg seisuga 2013 II poolaasta	8

7.2 Kasutatud mõisted ja meetodid	10

7.3 Turuväärtuse hindamine	11

8. Hindamistulemus	12

Eksperthinnangu lisad	13

Asukoha skeem	13

Fotod	14

Registriosa ärakiri kinnistusraamatust	15

Vastavuskinnitus standardi nõuetele	16

# 1. Hindamise alused

Hindamise alusteks olid:

- Eesti Vabariigi seadusandlus;

- Vara hindamise standardiseeria EVS 875. Eesti Standardikeskus, 2005–2010;

- Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu (EKHÜ) Heade Tavade Koodeks.

# 2. Hindamise lähteandmed ja objekti ülevaatus

Hindamise lähteandmed

- Elektrooniline kinnistu registriosa väljavõte, 04.11.2013;

- Ehitisregistri elektrooniline andmebaas: www.ehr.ee;

- Maa-ameti geoportaal: http://geoportaal.maaamet.ee;

- 04.11.2013 tellijaga sõlmitud kirjalik tellimusleping;

- Tellija suuline informatsioon.

Objekti ülevaatus

- Objekti ülevaatuse kuupäev on 04.11.2013;

- Teostatud on objekti väline ning siseruumide ülevaatus. Piirdutud on visuaalse vaatlusega, kasutatud ei ole erivahendeid;

- Ülevaatus on teostatud Mikro Kinnisvara hindaja Madis Kaart poolt;

- Eksperthinnangu kinnitaja ei ole teostanud hinnatava objekti ülevaatust.

# 3. Eksperthinnangu kehtivuse eeldused

Hindamistulemus on kehtiv järgmistel eeldustel:

- hindajale edastatud informatsioon ja dokumentatsioon on tõene;

- objekt on omandatud vastavalt seadustele;

- objekti ei koorma lepingud, mis mõjutavad selle hinda;

- objekti võõrandamiseks puuduvad takistavad piirangud;

- puuduvad kommunaalteenuste võlgnevused.

# 4. Konfidentsiaalsus

Käesolev hindamisaruanne on esitatud konfidentsiaalselt tellijale ainult eelpool avaldatud ja selleks ettenähtud eesmärgil. Hindaja ei saa võtta endale mingit vastutust juhul, kui seda kasutab keegi kolmas isik, või kui seda tehakse selleks mitte ettenähtud eesmärgil (EVS 875-4:2010).

Käesolevat hindamisaruannet ega mingit selle osa, samuti mitte mingeid viiteid käesolevale aruandele ei tohi ilma hindaja kirjaliku nõusolekuta avalikustada üheski dokumendis, kirjas ega avalduses, samuti mitte kirjastada. Juhul, kui käesolevat hindamisaruannet soovitakse avaldada, tuleb avaldamise vormis ja kontekstis hindajaga eelnevalt kirjalikult kokku leppida (EVS 875-4:2010).

# 5. Omand

Omandi alusdokument	elektrooniline kinnistu registriosa väljavõte seisuga 04.11.2013;

Omandivorm	kinnistu;

Registriosa nr	1111904;

Objekti aadress	Tarbatu linn, Västriku 31;

Katastritunnus	45321:001:0987;

Krundi pindala	1 233 m2;

Sihtotstarve	elamumaa 100%;

Omanik	Silja Lepp (isikukood 47304220212);

Koormatised ja kitsendused	seisuga 04.11.2013 kehtivad kanded puuduvad;

Hüpoteegid	hinnatav kinnistu on koormatud hüpoteegiga AS Pank kasuks summas 10 000 eurot.

Hindamisel kinnistut koormava hüpoteegiga ei arvestata.

Üürilepingud	tellija andmete kohaselt puuduvad objekti koormavad üürilepingud.

# 6. Objekti kirjeldus

## 6.1 Asukoht

Piirkond	Kasesalu linnaosa, Kesa asum;

Objekti paiknemine	elamu paikneb uuselamute vahel, Viirepuu tänavast ca 30 m kaugusel. Kaugus kesklinnast on ca 2,5 km;

Piirkonna arhitektuur	lähemas ümbruses paiknevad uuemad ja vanemad elamud ning vanemad 4-8 korteriga korterelamud;

Parkimisvõimalused	parkimisvõimalused on kinnistul (hoovis);

Teeninduspunktid	kaubandus- ja teenindusasutused paiknevad ca 1 km raadiuses;

Ühistransport	bussipeatused asuvad ca 300 m raadiuses;

Juurdepääsuteed	asfaltkattega;

Keskkond	piirkonnas paiknevad valdavalt uuemad ja vanemad elamud ning väiksemad korterelamud. Asumi eeliseks on kesklinna lähedus ja suhteliselt rahulik elukeskkond. Linnaosa siseselt on asukoht keskmisest kõrgemalt hinnatud.

## 6.2 Krunt

Aerofoto: Krundi kuju ning paiknemine (alus: http://geoportaal.maaamet.ee)

Üldandmed

Kasutus	elamumaa;

Pindala	1 233 m2;

Hooned/rajatised	ehitusjärgus elamu;

Haljastus	hoonestamata krundiosa on kaetud murukattega, kõrghaljastus puudub;

Piirded	metallpostidel metallist võrkaed;

Kuju ja reljeef	krunt on ruudukujuline ja tasase reljeefiga;

## Hindaja ei ole teostanud mingeid uuringuid saastatuse või saastuse ohu kohta ning seega ei saa esitada mingit kindlat seisukohta küsimuses, missugune võiks olla nende võimalik mõju hindamistulemusele. Hindamisel on lähtutud eeldusest, et hinnataval objektil ja selle läheduses ei ole saastatust ega saastuse ohtu. Igasugune saastatuse ja saastuse ohu avastamine võib vara väärtust oluliselt mõjutada. (EVS 875-13:2011).

## 6.3 Hoone

(alus www.ehr.ee)

Üldandmed

Hoone tüüp	elamu;

Ehitusaeg	pooleliolev, ehitustööde algus sügis 2012;

Korruselisus	põhikorrus + katusekorrys;

Ehitusalune pind	85 m2;

Suletud netopind	125,7 m²,

Energiamärgis	puudub;

Ruumiplaneering	elamu I korrusel paiknevad esik, köök, elutuba, WC, saun koos duširuumiga ja garaaž. Katusekorrusel on kolm tuba ja WC-duširuum.

Hinnanguliselt on ruumiplaneering funktsionaalne ja kaasaja nõuetele vastav.

Põhikonstruktsioonid

Vundament	betoonist lintvundament;

Kandekonstruktsioon	puitkonstruktsioon;

Välisviimistlus	 värvitud laudis;

Vahelaed	puittaladel;

Katus	puitkonstruktsioon, katusekatteks kivi;

Aknad/uksed		plastikraamidel pakettaknad, välisuks puidust turvauks, siseuksed planeeritud spoonuksed (hetkel puuduvad).

Planeeritud siseviimistlus (hetkel puudub)

|  | Põrandad | Seinad | Laed |
| --- | --- | --- | --- |
| Esik | Keraamilised plaadid | Värv | Värv |
| Köök | Keraamilised plaadid | Värv | Värv |
| Toad | Spoonparkett | Värv, tapeet | Värv |
| San. ruumid | Keraamilised plaadid | Keraamilised plaadid | Ripplagi |

Tehnoseadmed (alus www.ehr.ee, tellija suuline info)

Küte	lokaalse pelletikatla baasil;

Küttekehad	I korrusel põrandaküte, katusekorrusel kaasaegsed plekkradiaatorid;

Ventilatsioon	loomulik ventilatsioon, san. ruumides mehaaniline väljatõmme;

Muu	internetivalmidus.

Ehitustehniline seisukord

Valmis on hoone nö kinnine must karp, paigaldatud on kütte- ja elektrisüsteem. Paigaldamist vajavad tuulekastid ning teostamist kõik siseviimistlustööd.

Hindaja ei ole teostanud hoone ehitustehnilist ekspertiisi. Välise ülevaatluse põhjal otsustades on hoone põhikonstruktsioonide seisukord hea.

Hindaja ei ole teostanud ehitise uuringuid ega inspekteerinud vara neid osasid, mis on kaetud, varjatud või ligipääsmatud. Hindamisel lähtusime eeldusest, et need hoone osad on heas seisundis. Hindaja ei saa avaldada mingit arvamust hoone nende osade kohta, mida ei ole inspekteeritud ning käesolev hindamisaruanne ei kinnita hoone struktuuri ja kattematerjalide laitmatust (EVS 875-4:2010).

Tehnovõrgud (alus www.ehr.ee)

Veevarustus	tsentraalne;

Kanalisatsioon	tsentraalne;

Gaas	puudub;

Elektrivarustus	tsentraalne, peakaitsme võimsus 3x40A.

# 7. Hindamine

## 7.1 Turuülevaade

Majandusülevaade

Enamik Eesti finantsstabiilsust ohustavaid riske on väikesed. Euroala majandus on pöördunud kasvule, finantsturgudel on pinged leevenenud ja edeneb Euroopa pangandusliidu loomine. Eesti majanduse kasvuväljavaated on head, siin tegutsevad kommertspangad on hästi kapitaliseeritud ning heal tasemel püsib pangaklientide võime laene teenindada. Olulisemad riskid finantsstabiilsusele on euroala pankade halvenenud laenukvaliteet ja Eestis tegutsevate pangagruppide riskid seoses Põhjamaade kinnisvaraturuga. Lisarisk tekiks siis, kui Eestis tegutsevad pangad loobuksid kinnisvaralaenude andmisel ettevaatlikust hoiakust.

Kuigi euroala majanduskasv on pöördunud positiivseks, on eelnev majanduslangus halvendanud euroala pankade varade kvaliteeti märgatavalt. Pangandussektori usaldusväärsuse taastamiseks hindavad Euroopa Keskpank ja riiklikud finantsjärelevalveasutused euroala kõigi suuremate pankade bilansse ja teevad tugevusanalüüsi. Kui tugevusanalüüsi tulemustest selgub, et osa Euroopa panku vajab lisakapitali, tuleb seda esmalt kaasata erasektorist ja viimase võimalusena valitsuste abiga. Kapitali puudujäägi korral on Euroopa pangandussektori võime toetada majanduskasvu taastumist laenude andmisega piiratud.

Kinnisvarahinnad on Põhjamaades laenuraha toel kasvanud erinevalt teistest Euroopa riikidest viimase viie aasta jooksul jätkuvalt kiiresti ning on Rahvusvahelise Valuutafondi hinnangul ülehinnatud enim Rootsis ja Norras. See võib ohustada Eesti finantsstabiilsust, sest juhul kui kiirele kasvule järgneb kinnisvarahindade kiire langus, võib Põhjamaade pankadel olla raskem turult raha kaasata. See võib ka tuua majanduslanguse Põhjamaadesse, mis on Eesti ettevõtetele oluline eksporditurg. Kinnisvaraturust lähtuva riski maandamiseks on Rootsi ja Norra mõnevõrra karmistanud kinnisvara laenutingimusi ja hinnanud pankade kapitalitaseme arvestamisel eluasemelaenude riskantsust suuremaks.

Eesti ettevõtete ja majapidamiste laenude teenindamise võime püsib heal tasemel. Seda arengut toetab Eesti majanduse hea kasvuväljavaade, mis toetub omakorda euroalal alanud majanduskasvule. Kuid aastate jooksul kuhjunud tasakaalustamatus euroalal taandub aegamisi, piirates nõudluse kiiremat taastumist. Eesti majanduskasv aeglustus selle aasta esimesel poolel märkimisväärselt, kuid aeglustumine polnud laiapõhjaline ning toodangu mahu tõus enamikel tegevusaladel suurendas hõivet ning palgad kasvasid kiirelt.

Eesti kinnisvarahindade kasv on viimase aasta jooksul kiirenenud, kuid erinevalt 6–7 aasta tagusest ajast on kinnisvara oste rahastatud rohkem omavahenditest ja eluasemelaenude maht pankade laenuportfellides ei ole aastaga muutunud. Ettevaates on oluline, et ei tekiks kinnisvarahindade kiire kasvu jätkumise ootust ja senine ettevaatlik hoiak eluasemelaenude andmisel jätkuks.

Uuest aastast hakkab Euroopa Liidus kehtima uus ühtne kapitali adekvaatsuse nõue. Nõude miinimummäär on 8%, kuid liikmesriigid võivad süsteemsete riskide maandamiseks lisada täiendavaid kapitalinõudeid. Eestis on 1997. aastast kehtinud pankadele 10% kapitali adekvaatsuse nõue, sest Eesti kogemus näitab, et tulenevalt väikesest avatud majandusest võib ootamatult halvenenud majanduskeskkond tuua kaasa laenumakseprobleeme erasektoris ja pankade finantsseis võib väga kiiresti halveneda. Eesti pangandussektori vastupanuvõime säilitamiseks on oluline, et ka uue regulatsiooni tingimustes püsiks Eesti pankade kapitaliseeritus tugev. Uue kapitali adekvaatsuse nõude jõustumisel on seetõttu oluline kehtestada Eesti pankadele täiendav 2% süsteemse riski puhvri nõue.

## Tarbatu elamute turg seisuga 2013 II poolaasta

| Peamised väärtust mõjutavad tegurid |
| --- |
| Asukoht | Eelistatakse väljakujunenud elamurajoonis kvartalisiseseid elamuid. Uute elamurajoonide puhul on oluline, kas ja kui palju on arendaja pööranud tähelepanu haljastusele ning infrastruktuuri kui terviku arendamisele. Järjest enam pööratakse tähelepanu lähi-ümbrusele – vaadatakse mitte ainult vahetult piirnevaid kinnistuid ning nende seisukorda, vaid piirkonda kui tervikut (seetõttu pööratakse suuremat tähelepanu ka planeeringutele). Linnast eemal jäävates piirkondades on oluliseks väärtust mõjutavaks teguriks veekogu lähedus, kinnistult avanevad vaated ning piisava privaatsuse olemasolu. |
| Elamu seisukord | Tähelepanu pööratakse eelkõige vaid “pakendile” – ostjad ei ole reeglina piisavalt pädevad, et hinnata ise ehitustehnilist seisundit / ehituskvaliteeti ning suhteliselt vähe on seni levinud ka pädeva eksperdi kaasamine ostuprotsessi. Pooleliolevate elamute realiseerimine on raskem – eelistatakse valminud hooneid. |
| Elamu pind-ala, ruumide jaotus ning kõrval-hooned | Üldise tendentsina võib täheldada ostjate suundumust säästmise ja praktilisuse suunas – järjest enam eelistatakse keskmise või keskmisest väiksema pinnaga elamuid – kui varasemalt nõudis 100 – 120 m²-suuruse kaasaegse objekti realiseerimine suhteliselt pikka müügiperioodi, siis hetkel on neid müüa märksa lihtsam kui näiteks ~200 m²-suurust objekti. Tubade arv peaks olema vähemalt 4 ning WC-de arv vähemalt 2. Obligatoorne on saunaruumide ning auto varjualuse või garaaži olemasolu elamus või kinnistul. |
| Tehno-võrgud, materjalid ning kvaliteet | Eelistatud on tsentraalsete kommunikatsioonidega ja keskküttega varustatud elamud, sealjuures pööratakse järjest enam tähelepanu küttesüsteemile. Eelistatakse kivi-fassaadiga ning kivikatusega elamuid, kaasaegsetest elamutest on eelistatud selgelt kandvate kiviseintega, mitte puitkonstruktsiooniga hooned. Kallite ja eksklusiivsete viimistlusmaterjalide eest ei olda reeglina nõus maksma. |
| Turu aktiivsus (ostu-müügi tehingute arv) ja üldised muutused hinnatasemetes |
| Turu aktiivsus | Enim tehinguid hoonestatud elamumaaga (enamuses ühepereelamud) tehti Tarbatu maakonnas 2005.a. IV kvartalis, mil toimus 212 tehingut. Alates 2008.a. sügisest kuni 2009.a. suveni valitsenud pessimistlikud meeleolud taandusid turult suuresti 2010.a. keskpaigaks. Sellest edasist perioodi võib kirjeldada kui stabiliseerumise ja mõõduka tehinguaktiivsuse kasvu perioodi – viimase jätkumist võib prognoosida ka lähimaks aastaks. Aastate siseselt on tehinguaktiivsus suurem suvekuudel ja väiksem talvekuudel. |
| Hoonestatud elamuotstarbeliste kinnistute ostu-müügi tehingute arv kuude lõikes Allikas: Maa-amet, Tehingute andmebaas |
| Hinna-dünaamika | Kõrgeimad hinnatasemed olid nii linna kui ka maakonna kui terviku elamute turul 2007.a. Tulenevalt väikesest tehingute arvust kui ka objektide erisustest on väga raske täpselt hinnata elamuturu hinnadünaamikat. Hinnanguliselt võib siiski öelda, et alates 2009.a. II poolest võib täheldada hinnatasemete stabiliseerumist (hinnalanguse peatumist) ja viimase kahe aasta jooksul ka mõõdukat (keskmiselt ca 10-15% nimetatud perioodi jooksul) hinnatõusu. Mõõduka hinnatõusu jätkumist võib prognoosida ka lähima aasta jooksul. Suurim on hinnatõus olnud Tarbatu linnas ja selle lähiümbruses. |
| Hoonestatud elamuotstarbeliste kinnistutega (enamik nendest on ühepereelamud) toimunud ostu-müügi tehingute mediaankeskmine hind kvartalite lõikes Allikas: Maa-amet, Tehingute andmebaas |
| Kaasaegsete elamute hinnatasemed |
| Kaasaegsed elamud Tarbatu linnas | Päris uute kui ka veel pooleliolevate elamute pakkumine linna siseselt on suhteliselt väike ning ka tehingute arv viimaste aastate jooksul väga madal (müüdud on elamuid, mis on juba vähemalt paar aastat kasutuses olnud – selliste tehingute hinnad on viimase paari aasta jooksul Tarbatu linnas jäänud enamasti vahemikku 130 000 – 270 000 eurot). |
| Kaasaegsed elamud Tarbatu lähi-ümbruses | Viimase paari aasta jooksul on pooleliolevate elamute nii pakkumiste kui ka tehingute hulk oluliselt vähenenud – enamik nn. buumiaegsetest hoonetest on juba müüdud ning uued ehitatavad hooned ehitatakse omakasutusse või müüakse valmis kujul. Uute viimistletud elamute (ca 130 – 200 m²) hinnad jäävad tavaliselt vahemikku 115 000 – 160 000 eurot Keskmisest suuremaid ja/või kvaliteetsemaid elamuid on ehitatud reeglina vaid omakasutusse ning tehingud nendega on viimastel aastatel olnud väga harvad (selliste elamute hinnatase algab 160 000 eurost). |

## 7.2 Kasutatud mõisted ja meetodid

Turuväärtus (Market Value):

Turuväärtus on hinnangul põhinev summa, mille eest vara peaks väärtuse kuupäeval üle minema tehingut sooritada soovivalt müüjalt tehingut sooritada soovivale ostjale sõltumatus ja võrdsetel alustel toimuvas tehingus pärast kõigile nõuetele vastavat müügitegevust, kusjuures osapooled on tegutsenud teadlikult, kaalutletult ning ilma sunduseta.

Parim kasutus (Highest and best use):

Parim kasutus on vara kõige tõenäolisem kasutus, mis on füüsiliselt võimalik, vajalikult põhjendatud, õiguslikult lubatav, finantsmajanduslikult otstarbekas ning mille tulemusena hinnatav vara omandab kõrgeima väärtuse.

Võrdlusmeetod (Sales Comparison Approach):

Võrdlusmeetod ehk turupõhine käsitlus põhineb analüüsil, mille aluseks on hinnatava vara võrdlus sarnaste müüdud varadega. Võrdluse käigus selgitatakse välja erisused hinnatava vara ja sarnaste müüdud varade vahel ning selle põhjal korrigeeritakse müüdud varade hindu ja leitakse hinnatava vara väärtus.

Hindamisaruande kuupäev:

kuupäev, millal on allkirjastatud hindamisaruanne.

Väärtuse kuupäev:

kuupäev, mille seisuga hindamisetulemus on esitatud. Peab alati kokku langema hindamise kuupäevaga või sellele eelnema, st hindamine peab olema teostatud kas oleviku või mineviku kuupäeva seisuga.

Ülevaatuse kuupäev:

kuupäev, millal on teostatud objekti ülevaatus. Objekti ülevaatuse kuupäev peab alati eelnema hindamise kuupäevale.

## 7.3 Turuväärtuse hindamine

Käsitletavas turusegmendis objekti turuväärtust tõstvad tegurid:

- paiknemine hinnatud piirkonnas;

- kaasaegne hoone.

Käsitletavas turusegmendis objekti turuväärtust alandavad tegurid:

- hoone on ehitusjärgus ja vajab lisainvesteeringuid.

Hindamiskäik:

Turuväärtuse hindamisel kasutame võrdlusmeetodit. Võrdlusmeetodi aluseks on asenduspõhimõte: potentsiaalne ostja ei ole valmis maksma vara eest rohkem, kui sarnaste varade eest tavaliselt turul makstakse.

Hindajale teadaolevalt on Tarbatu linnas toimunud alljärgnevad hinnatava objektiga otseselt või kaudselt võrreldavad ostu-müügitehingud:

| Aadress | Hoone pindala, m2 | Kinnistu pindala, m2 | Tehingu aeg | Tehingu hind, € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rohu asum, Jõe tn | 190,7 | 3 051 | okt. 13 | 230 000 |
| Kesa asum, Lõo tn | 102,1 | 603 | aug. 13 | 135 000 |
| Laane asum, Leevi tn | 184,2 | 2 005 | okt. 2013 | 204 500 |
| Laane asum, Käo tn | 123,6 | 1 429 | mai 13 | 179 000 |
| Rohu asum, Mere tn | 99,8 | 960 | jaan. 13 | 100 000 |
| Kesa asum, Kaku tn | 153,0 | 2 501 | juuni 13 | 207 500 |
| Laane asum, Pääsu tn | 160,4 | 1 190 | sept. 13 | 203 000 |
| Kesa asum, Varblase tn | 120,8 | 1 004 | okt. 12 | 80 500 |
| Kesa asum, Tuvi tn | 100,5 | 999 | dets. 12 | 160 000 |

Kohandamiseks on valitud tehingud, mis on enim usaldusväärsemad, mille kohta on hindajal teada hoone seisukord ning mis on hinnatava objektiga kõige paremini võrreldavad.

Võrdlustehingute võrdlemiseks hinnatava objektiga korrigeerime võrdlusobjekte iseloomustavaid parameetreid. Korrigeerimise eesmärgiks on anda hinnang, kui palju muudab hinnatava objekti mingi parameetri erinevus võrdlusobjekti turuväärtust.

| Objekt | Hinnatav objekt | Võrdlusobjekt nr 1 | Võrdlusobjekt nr 2 | Võrdlusobjekt nr 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aadress | Västriku tn 31 | Lõo tn | Pääsu tn | Varblase tn |
| Objekti tehingu hind, eur |  | 135 000 | 203 000 | 80 500 |
| Objekti müügihind eur/m2 | Kohandame pinnaühiku hinda | 1 322,2 | 1 265,6 | 666,4 |
| Objekti tehingu aeg |  | aug.13 | sept.13 | okt.12 |
| Kohandus1 |  | 0% | 0% | 5% |
| Ajaldatud müügihind, eur/m2 |  | 1 322,2 | 1 265,6 | 699,7 |
| Asukoht | Kesa asum | Kesa asum / võrreldav | Laane asum / hinnatav parem | Kesa asum / võrreldav |
| Kohandus2 |  | 0% | 5% | 0% |
| Hoone tüüp | elamu | paarismaja / vähem privaatne | elamu / võrreldav | elamu / võrreldav |
| Kohandus3 |  | 5% | 0% | 0% |
| Seisukord | ehitusjärgus, nö kinnine must karp, paigaldatud kütte- ja elektrisüsteem | väga hea, uusehitis / hinnatav halvem | väga hea, uusehitis / hinnatav halvem | nö kinnine must karp, paigaldatud kütte- ja eleketrisüsteem / võrreldav |
| Kohandus4 |  | -40% | -40% | 0% |
| Küttesüsteem | pelletiküte | elektriküte / hinnatav parem | gaasiküte/ hinnatav halvem | pelletiküte/ võrreldav |
| Kohandus5 |  | 5% | -5% | 0% |
| Hoone pindala, m2 | 125,7 | 102,1/ hinnatav suurem | 160,4/ hinnatav väiksem | 120,8/ võrreldav |
| Mastaabikohandus6 |  | -5% | 5% | 0% |
| Kinnistu pindala, m2 | 1 233 | 603 / hinnatav parem | 1 190 / võrreldav | 1 004 / võrreldav |
| Kohandus7 |  | 5% | 0% | 0% |
| Kohandus kokku |  | -30% | -35% | 0% |
| Kohandatud müügihind, eur/m2 |  | 925,6 | 822,6 | 699,7 |
| Absoluutkohandus |  | 60% | 55% | 5% |
| Kaalud8 |  | 0,2 | 0,3 | 0,5 |

1 – tuginedes viimase aja müügitehingute ja müügipakkumiste analüüsile võib väita, et sarnaste objektide hinnad on tõusnud viimase aastaga ca 5%.

2 – asukohaväärtust mõjutavad hoone asukoht, juurdepääs, ümbruskonna elamute arhitektuur, piirkonna maine ning kõrghaljastuse olemasolu. Kesa asumis paiknevate elamute hinnatase on Laane asumist ca 5% kõrgem.

3 – hinna kujunemisel on oluline elamu tüüp, kõrgemalt hinnatakse suurema privaatsusega maju.

4 – elamu turuväärtust mõjutab enim hoone seisukord - kallimad on paremas seisukorras ja eksklusiivsema viimistlusega hooned.

5 – teistest kütteliikidest on vähemhinnatud elektriküte.

6 – mastaabikohanduse all peame silmas asjaolu, et suurema üldpinnaga elamute pinnaühiku hind on reeglina madalam kui väiksemate elamute vastav näitaja.

7 – hinnatumad on suurema krundiga ja privaatsemad kinnistud.

8 – kaalude jagamisel lähtume järgnevast põhimõttest, et kõrgeima kaalu anname võrdlusobjektile, mis sarnaneb hinnatavaga kõige enam ehk objektile, mille absoluutkohandus on kõige väiksem

Eeltoodud tabelis leitud elamute kohandatud pinnaühiku hindade kaalutud keskmine avaldub järgmiselt:

925,6 eur/m2 x 0,2 + 822,6 eur/m2 x 0,3 + 699,7 eur/m2 x 0,5 = 781,8 eur/m2

Hinnatav turuväärtus avaldub järgmiselt:

781,8 eur/m2 x 125,7 m2 = 98 267 eurot ≈ 98 000 eurot.

Seega, toetudes piirkonna müügitehingutele ja arvestades hinnatava elamu eripärade ning olukorraga kinnisvaraturul, võib hinnata käsitletava objekti turuväärtuseks 98 000 eurot, s.o ca 780 eur/m2 elamu pinna arvestuses. Väärtus ei sisalda ja väärtusele ei lisandu käibemaksu.

# 8. Hindamistulemus

Mikro Kinnisvara hinnangul on käsitletava objekti (ehitusjärgus elamuga kinnistu aadressil Tarbatu linn, Västriku tn 31) turuväärtus väärtuse kuupäeva seisuga 98 000 (üheksakümmend kaheksa tuhat) eurot. Toodud väärtus ei sisalda ja väärtusele ei lisandu käibemaksu.

Hinnatava objekti likviidsus on keskmine. Eeldatav müügiperiood hindamise aja turusituatsioonis on 6-12 kuud.

Hindamisaruande kuupäev	10. november 2013

Väärtuse kuupäev:	10. november 2013

Hindaja:	Kinnitaja:

...................................................	........................................................

Madis Kaart	Jasper Hauka

Hindaja	Hindamisgrupi juht

EKHÜ liige	EKHÜ liige, VH 010609

# Eksperthinnangu lisad

## Asukoha skeem

## Fotod

Västriku tn 31, Tarbatu linn

## Registriosa ärakiri kinnistusraamatust

Tulenevalt asjaolust, et tegemist on väljamõeldud objektiga, mida reaalselt ei eksisteeri, ei ole registriosa väljavõtet siinkohal lisatud.

# Vastavuskinnitus standardi nõuetele

- Käesoleva hindamisaruande koostanud ja kogu hindamistoimingu läbi viinud hindaja kutsealane pädevus on piisav hindamistellimuse täitmiseks;

- Käesolev hindamisaruanne ja kogu hindamistoiming vastab eesti kinnisvara hindamise standardiseeria EVS 875 nõuetele, sh hindamise headele tavadele;

- Mitte keegi peale hindamisaruandes nimetatud isikute ei ole hindajat hindamistoimingus abistanud;

- Hindaja ei avalda hindamistoimingu käigus kogutud informatsiooni ja hindamistulemusi mitte kellelegi peale tellijaga kokkulepitud isikute, v.a juhud kui seadus seda nõuab või kui see on vajalik kindlateks hindamise kutsealaga seotud toiminguteks;

- Hindaja on tegutsenud välishindajana;

- Hindaja on tegutsenud erapooletult ilma mingite isiklike huvideta hindamistoimingu suhtes;

- Hindaja poolt hindamistoimingu eest saadav tasu ei ole seotud hindamistulemusega;

- Hindamistoimingus kasutatud ja hindamisaruandes esitatud andmed on hindajale teadaolevalt tõesed ja korrektsed;

- Hindamistoimingus kasutatud ja hindamisaruandes esitatud analüüsid ja järeldused on kitsendatud ainult hindamisaruandes esitatud eelduste ja piiravate tingimustega.

Hindaja:	Kinnitaja:

...................................................	........................................................

Madis Kaart	Jasper Hauka

Hindaja	Hindamisgrupi juht

EKHÜ liige	EKHÜ liige, VH 010609

# Footnotes

Eesti Panga majanduskommentaar seisuga 23.10.2013

Vara hindamise standardiseeria EVS 875-1:2010, lk 9

Vara hindamise standardiseeria EVS 875-1:2010, lk 10

Vara hindamise standardiseeria EVS 875-11:2009, lk 9

Vara hindamise standardiseeria EVS 875-1:2010, lk 9

Vara hindamise standardiseeria EVS 875-1:2010, lk 10

Vara hindamise standardiseeria EVS 875-1:2010, lk 10

# Comments

Puudu eksperthinnangu number

2012

puudu hindamise eesmärk

Puudu ülevaatuse juures viibinud isiku nimi

Puudu planeeringute info.

Puudu info ehitusloa kohta.

Puudu täpsem vajalike tööde kirjeldus, hoone valmidusaste ja vajalike investeeringute suurusjärk.

Võiks olla ka info ehitustegevuse kohta

Puudu pakkumisiinfo

Puudu parima kasutus analüüs

Puudu võrdlusühiku ja võrdluselementide valiku põhjendus

Kohandus põhjendamata. Õigem oleks leida valmis kujul hoone väärtus ning lahutada saadud tulemusest vajalike investeeringute summa. Juhul, kui vastav kohandus teha kohandustabelis, peab olema kohanduse % rahaliselt põhjendatud (nt vajalike investeeringute summa on ca 54 000€ -> 54 000€/135 000€ = 40%, st kohandus on -40%. Kuid 54 000€/203 000€ = 26,6%, seega -40% kohandus teise võrdlustehingu puhul pole põhjendatud).

3. võrdlustehingule võiks antud juhul anda suurema osakaalu, kuna ta on hinnatava objektiga kõige sarnasem

väärtuse kuupäev peaks olema sama ülevaatuse kuupäevaga (vältimaks võimalikku muutust objekti seisukorras), kui  tellijaga ei ole kokku lepitud teisiti

puudu hoone sisevaated