Ülesanne 1.1. (VH VII tase)	Kood:  ....................

Tuginedes alltoodud informatsioonile anna hinnang hinnatava vara turuväärtusele võrdlusmeetodil selgitades hindamiskäiku:

- Mis on vara parimaks kasutuseks?

- Kas ja kuidas omab hinnatava vara turuväärtusele mõju hoonestusõiguse tasu?

- Millised tehingud ei ole võrdluskõlbulikud ja miks? (jäta välja vaid täiesti sobimatud tehingud)

- Millist võrdlusühikut kasutad ja miks?

- Milliseid võrdluselemente kasutad?

- Kuidas leiad lõpptulemuse (millist keskmist kasutad ja miks) ja millised kommentaarid võiks lõpptulemusele lisada lähtuvalt standardist EVS-875?

- Milline on hindamistulemus võrreldes hindamisel kasutatud võrdlustehingute kohandatud tehingu hindade aritmeetilise keskmisega ja mediaankeskmisega (pinnaühiku arvestuses)?

- Turuväärtus tuleb hinnata seisuga 01.10.2017. Hinnang on mõeldud esitamiseks krediidiasutusele.

- Kõik ülesandes esitatud summad on käibemaksuta kui ei ole märgitud teisiti.

Hinnatava vara kirjeldus:

Hinnatav vara ja selle asukoht

Hinnatavaks varaks on Harjumaal, Kivimäe vallas, Kotka külas asuv hoonestusõigus, mille oluliseks osaks on viilhall. Lähinaabruses paiknevad vanemad lao- ja tootmishooned, mõnevõrra eemal üksikud kaasaegsed laohooned. Tegemist on lao- ja tootmispindade kontekstis teisejärgulise piirkonnaga, kus uute lao- ja tootmishoonete puhul ehitusmaksumus üldjuhul ületab vara turuväärtust.

Omandsuhted

Omanik:	Mees&Koer OÜ

Koormatised ja kitsendused:	puuduvad. Vastavalt 30.11.2004 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingule tasuti hoonestusõiguse tasu summas 400 000 krooni ehk 25 564,6 eurot kogu perioodi eest ette

Hüpoteegid:	hüpoteek summas 53 000 eurot AS Pank kasuks; laenujääk on väärtuse kuupäeva seisuga 11 205 eurot

Üüri/rendilepingud:		puuduvad

Muu:		kinnistu kasuks on seatud hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat alates hoonestusõiguse sisse kandmisest kinnistusraamatusse (sisse kantud 11.12.2004)

Kinnistu andmed

Kuju:				ristkülik

Reljeef:			tasane

Pindala:			3 700 m²

Sihtotstarve:			100% tootmismaa

Üldplaneering:	2011.a. kehtestatud valla üldplaneering sätestab hinnatava vara maakasutuse juhtotstarbena äri- ja tootmismaa

Detailplaneering:	puudub

Tehnovõrgud ja seadmed

Veevarustus:	lokaalne

Kanalisatsioon:	lokaalne

Elektrivarustus:	220, 380V 3 x 32A

Küte:	puudub

Viilhall

Ehitusaasta:	1972

Konstruktsioonid:	metall

SNP:	410 m²

Soojustus:	puudub

Küte:	puudub

Seisukord:	rahuldav (suuremaid investeeringuid ei ole viimase kümne aasta jooksul teostatud)

Kasutus:	hoone on hetkel omaniku omakasutuses külma laona (ladustatakse ehitusmaterjali)

Turuinformatsioon:

Turuanalüüsile tuginedes on teada järgmised faktid:

- Hinnadünaamika:

- 2015.a. kolme viimase kvartali jooksul tõusid lao- ja tootmispindadega hoonestatud kinnistute hinnad kokku ca 5%.

- 2016.a. püsisid lao- ja tootmispindade hinnad muutumatuna.

- 2017.a I kvartalis olid hinnad üldjoontes stabiilsed, II kvartalis toimus lao- ja tootmispindadega hoonestatud kinnistute osas 5% tõus ning III kvartalis olid hinnad taas stabiilsed. Edasiseks prognoositakse hindade stabiilsust.

- Hoonestamata ärimaa hinnad tõusid 2016.a kokku 10%, 2017.a. on olnud hoonestamata ärimaa turul stabiilne.

- Kõik toimunud hinnatõusud on olnud kuude lõikes ühtlased.

- On teada, et lao- ja tootmissektoris on turuosaliste jaoks oluliseks väärtust mõjutavaks teguriks hoone pindala. Tehinguhindade kujunemisel tekib vanemate väiksemate laopindade puhul järgmine mastaabiefekt:

Hoone SNP on 0 – 200 m²: 5% (siinkohal väljendatud absoluutsuurusena, kohanduse märk panna hindajal iseseisvalt lähtuvalt sellest, kuidas on see Eesti turul tavaks)

Hoone SNP on 200 – 500 m²: mastaabiefekti ei teki – tegemist on optimaalse suurusega hoonetega

Hoone SNP on 500 – 700 m²: 5% (siinkohal väljendatud absoluutsuurusena, kohanduse märk panna hindajal iseseisvalt lähtuvalt sellest, kuidas on see Eesti turul tavaks).

- Turuinfo põhjal on teada, et hoonestatud kinnistute kruntide puhul kehtib tehinguhindade kujunemisel alljärgnev mastaabiefekt:

Kinnistu pindala on 0 – 2 500 m²: 5% (siinkohal väljendatud absoluutsuurusena, kohanduse märk panna hindajal iseseisvalt lähtuvalt sellest, kuidas on see Eesti turul tavaks)

Kinnistu pindala on 2 500  – 5 000 m²: mastaabiefekti ei teki – tegemist on optimaalse suurusega krundiga

Kinnistu pindala on 5 000 – 10 000 m²: 5% (siinkohal väljendatud absoluutsuurusena, kohanduse märk panna hindajal iseseisvalt lähtuvalt sellest, kuidas on see Eesti turul tavaks).

- Turuinfo põhjal on teada, et ehitusõigusega kinnistute puhul kehtib tehinguhindade kujunemisel alljärgnev mastaabiefekt:

Hoone SBP on 0 – 2 500 m²: 5% (siinkohal väljendatud absoluutsuurusena, kohanduse märk panna hindajal iseseisvalt lähtuvalt sellest, kuidas on see Eesti turul tavaks)

Hoone SBP on 2 500  – 5 000 m²: mastaabiefekti ei teki – tegemist on optimaalse suurusega hoonetega

Hoone SBP on 5 000 – 10 000 m²: 5% (siinkohal väljendatud absoluutsuurusena, kohanduse märk panna hindajal iseseisvalt lähtuvalt sellest, kuidas on see Eesti turul tavaks).

- Väga heas seisukorras lao- ja tootmispinnad on keskmiselt 5% kallimad kui heas seisukorras hooned. Rahuldavas seisukorras hooned on keskmiselt 10% madalama väärtusega kui heas seisukorras lao- ja toomispinnad, sealjuures on rahuldavas seisukorras hoonete hinnatasemed ca 5% kõrgemad kui halvas seisukorras hoonetel. Samasugune seos kehtib ka büroopindade osas.

- Metallkonstruktsioonil hooned on 10% võrra vähemhinnatud kui kivikonstruktsioonil hooned ning segakonstruktsioonil hooned 5% võrra vähemhinnatud kui kivikonstruktsioonil hooned.

- Küttesüsteemita hooned on müüdud keskmiselt ca 10% võrra madalama hinnatasemega kui need hooned, kus küttesüsteem on olemas.

- Tsentraalsete trasside olemasolu piirkonnas suurendab vara väärtust 10% võrra.

- Hoonestusõigus omandivormina omab kinnistu väärtusele/tehingu hinnale negatiivset mõju juhul, kui iga-aastane hoonestusõiguse tasu moodustab üle 5% kinnistu turuväärtusest/müügihinnast.

- Erinevate ekspertide hinnangul maksab kinnistul paikneva hoone lammutamine väärtuse kuupäeva seisuga koos käibemaksuga 7 000 eurot.

- Antud piirkonnas vabaturutingimustes müüdud lao- ja tootmishoonetega hoonestatud vanemate kinnistute tehingute hinnad on viimase aasta jooksul jäänud vahemikku 250 – 350 €/m²SNP. Uute puhul on vastav vahemik 500 – 600 €/m²SNP. Piirkonna hoonestamata tootmismaa keskmine hinnatase jääb vahemikku 30 – 40 €/m² ja ärimaa keskmine hinnatase vahemikku 80 –150 €/m2SBP.

- Turuanalüüsi tulemusel on teada, et turuosalised teevad enda otsuseid antud turusektoris lähtuvalt hoone SNP-le või ehitusõiguse SBP-le taandatud tehingu hinnast.

- Võrdluselementide mõju tehingu hinna kujunemisele on turult tuletatud 5%-se täpsusega.

Tehinguinfo:

- Kõik ülesandes toodud summad ei sisalda käibemaksu (NB! kui ei ole märgitud teisiti).

- Kirjeldamata parameetrite osas on alljärgnevalt toodud varad hinnatava varaga sarnased või nende parameetrite mõju ei olnud tehingu hinna kujunemise seisukohalt oluline.

Hindamisel on kasutada järgmised hinnatava varaga samas turupiirkonnas asuvate lao- ja/või tootmisotstarbeliste kinnistute müügitehingute andmed:

| Nr | Hoone SNP, m² | Küte | Hoone seisukord | Hoone konstruktsioon | Krundi pindala, m² | Trassid | Omandivorm | Märkused | Tehingu aeg | Tehingu hind, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 205 | olemas | rahuldav | metall | 3 500 | tsentraalsed | kinnistu | Kinnistu müüdi avalikul enampakkumisel kohtutäituri poolt, sealjuures reklaamiti vara vaid minimaalses seadusandluses ettenähtud mahus. | aug. 17 | 61 000 |
| 2 | 5 700 | olemas | väga hea | sega-konstruktsioon | 10 530 | tsentraalsed | kinnistu | Kinnistul paikneb kaasaegne laohoone, mis müüdi koos kehtivate üürilepingutega. Täpsem info üürilepingute kohta puudub. | sept. 17 | 2 850 000 |
| 3 | 450 | puudub | halb | metall | 2 735 | tsentraalsed | hoonestusõigus | Kinnistul asub vanem laohoone, mis on omaniku omakasutuses. | juuli 13 | 120 000 |
| 4 | 650 | olemas | rahuldav | kivi | 3 540 | lokaalsed | kinnistu | Kinnistu osteti spekulatiivsel eesmärgil. | sept. 17 | 198 000 |
| 5 | 700 | olemas | hea | sega-konstruktsioon | 2 760 | tsentraalsed | kinnistu | Müügiobjektiks olnud kinnistu on koormatud hoonestusõigusega tähtajaga 50 aastat alates 15.08.2012. Hoonestusõiguse tasu on 7 500 eurot aastas. Hoonestusõiguse oluliseks osaks on segakonstruktsioonil laohoone. | mai 17 | 125 000 |
| 6 | 654 | olemas | rahuldav | sega-konstruktsioon | 2 951 | tsentraalsed | hoonestusõigus | Kinnistul asub vanem tootmishoone. Müügi hetkel kehtinud hoonestusõiguse tasu oli 1000 eurot aastas. | jaan. 17 | 196 000 |
| 7 | lammutatud | - | - | - | 3 675 | piirkonnas hetkel tsentraalsed trassid puuduvad | kinnistu | Hoonestamata kinnistu, millel paiknes vana kaarhall. Kinnistu asub aktiivses büroopiirkonnas Üldplaneeringujärgne juhtfunktsioon on ärimaa. | juuni 17 | 350 000 |
| 8 | 463 | puudub | rahuldav | metall | 2 350 | lokaalsed | kinnistu | Kinnistul asub kaarhall. Tehing toimus ettevõtete vahel, mille juhatuse liige oli üks ja sama isik. | veeb. 17 | 185 500 |
| 9 | 46 | puudub | halb | kivi | 985 | piirkonnas hetkel tsentraalsed trassid puuduvad | kinnistu | Kinnistul paikneb vana kuur. | aug.17 | 56 000 |
| 10 | 405 | puudub | rahuldav | metall | 1 805 | tsentraalsed | kinnistu | Kinnistul asub kaarhall, mille kohustus endine omanik oma kuludega lammutama. | sept. 11 | 111 000 |
| 11 | 454 | puudub | rahuldav | metall | 3 230 | lokaalsed | kinnistu | Kinnistul asub kaarhall. Kinnistu müüki vahendas tuntud kinnisvarafirma. Vahendustasu vara müügist oli 5000 eurot. | aprill 17 | 131 000 |
| 12 | hoonestus puudub | - | - | - | 2 995 | tsentraalsed | hoonestusõigus | Hoonestusõigus asub hinnatud tehnopargis. Müügi hetkel kehtinud hoonestusõiguse tasu oli 1500 eurot aastas. | juuli 17 | 86 000 |
| 13 | 680 | olemas | hea | kivi | 3 137 | lokaalsed | kinnistu | Tehingu hind sisaldas käibemaksu. Kinnistu oli müügis 2 päeva, ostjaks oli naaberkinnistu omanik. | jaan. 17 | 217 000 |
| 14 | 350 | puudub | halb | metall | 1 580 | lokaalsed | kinnistu | 13.03.2017 kehtestatud valla uus üldplaneering näeb valdava osa kinnistu juhtfunktsioonina ette transpordimaa. | juuli 17 | 76 000 |
| 15 | 610 | olemas | rahuldav | sega-konstruktsioon | 2 100 | tsentraalsed | kinnistu | Kinnistu osteti omavahendeid kasutades. Ostjaks oli müüja sugulane. | aug. 17 | 175 000 |